## Slide 1: Proceduren til produktion og nedbrydning af PLA

## Slide 2: 2. Separationen af celler ved centrifugering
2.1 Fyld 40 mL gæringssubstrat i to 50 mL falcon-tubes.
2.2 Centrifuger begge Falcon-tubes ved 5000 rpm i 10 minutes
Supernatant
Pellet

## Slide 3: 3. Koncentrationen af mælkesyre ved destillering
3.1 75 mL af supernatanten vil blive destilleret
Varmekappe
Destillationskolben med supernatanten
Tilbagestrømnings-køler
Kolbe med afdestilleret vand
Vandtilslutning
Termometer

## Slide 4: 3. Destillation
3.2 Destiller ca. 50 mL H_2O
3.3 Køl mælkesyre opløsningen ned

## Slide 5: 4. Polymesering af laktat
4.1 Følgende materialer får du brug for med polymersering
Holder til reagensglas
Tragt
Petriskål
Reagensglas-holder
Reagensglas
Sn (II)-Chlorid
Bunsenbrænder
Lighter
Prøve
Beskyttelsesbriller
Spatel

## Slide 6
4.2 Brug en pipette til at overføre 5 mL laktat-opløsning tl et reagensglas.
Tilføj katalysatoren,SnCl2

## Slide 7
4.4 Opvarm opløsningen i 5-10 min i et stinkskab, samtidig med at opløsningen rystes konstant for at undgå kogende retardation.

## Slide 8
4.5 Når en intensiv hvid røg kommer op, hældes væsken i en 40 mL bægerglas.
→ Ved afkølning i bægerglasset bliver PLA til et fast stof.

## Slide 9: 5. PLA-nedbrydning ved hydrolyse
5.1 Tilføj 10 mL destilleret vand til bægerglasset og omrør.
 PLA bliver langsomt opløseligt
10 ml H2Odest.

## Slide 10: 6. PLA-nedbrydning
Ecovio
PLA-Folie
PE-Folie
Quelle:
BASF
7 d 9 d 14 d 17 d