## Slide 1: Guide du professeur
Assemblage de la pile à combustible microbienne

## Slide 2: Matériel / Pièces de construction
* La membrane cationique est supposée etre trempée dans l‘eau toute la nuit
Voltmètre
Joints en néoprène
Chambre à combustion
des cellules
pince
Dessous
dessus
Électrodes en fibre de carbone
tissus
visses
Membrane cationique
Ecrous papillons

## Slide 3: Assemblage de la pile à combustible microbienne
1. Mettre les 4 visses par le dessous de la plaque

## Slide 4: Assemblage de la pile à combustible microbienne
2.1. Mettre l‘électrode en fibre de carbone dans la pile à combustible
2.2 A l‘aide des pince, tirer la languette de fibre de carbone à travers une des ouvetures de la chambre de la pile à combustible.
Remarque : faire attention que le bout de fibre de carbone dépasse d‘1 cm de l‘ouverture, afin de pouvoir attacher les cables.
2. Installation de l‘électrode en fibre de carbone.
La languette (bout)

## Slide 5: Assemblage de la pile à combustible microbienne
2.3 Mettre l‘électrode en fibre de carbone dans la pile à combustible. Avec également la languette qui dépasse mais du coté court.
Coté long
Coté court

## Slide 6: Assemblage de la pile à combustible microbienne
3. Mettre le tissus sur le dessus de la l’electrode en fibre de carbone.
4. Mettre le joint sur le dessus.

## Slide 7: Assemblage de la pile à combustible microbienne
Mettre la membrane cationique, qui a été trempée toute la nuit, sur le joint en néoprène.
Mettre un autre joint sur le dessus de la membrane d’échange cationique
Mettre le deuxième tissus par dessus.

## Slide 8: Assemblage de la pile à combustible microbienne
8.1. Mettre le deuxième électrode préparée, à l‘intérieur de la seconde pile à combustible.
8.2 Tirer la languette de l‘électrode à travers une des ouvertures de la seconde chambre (pile) à l‘aide de pinces.
Remarque : faire attention que le bout de fibre de carbone dépasse d‘1 cm de l‘ouverture, afin de pouvoir attacher les câbles.
8. La mise en place de la deuxième électrode en fibre de carbone.
End part of the electrode

## Slide 9: Assemblage de la pile à combustible microbienne
Mettre le seconde chambre de la pile sur le joint en néoprène. Faire attention : les deux languettes en fibre de carbone doivent être en diagonale.
Languettes en diagonale 
Languettes superposées 

## Slide 10: Assemblage de la pile à combustible microbienne
10. Mettre la plaque du dessus et fermer la chambre avec les écrous papillons.