## Slide 1: Öğretmen Rehberi
Mikrobiyal yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 2: Malzemeler / Alet Parçaları
*Katyon değişim membranı bir gün önceden suda bekletilmelidir.
Voltmetre
Kauçuk conta
Yakıt hücresi odacıkları
Cımbız
Alt plaka
Kapak plakası
Karbon fiber elektrot plakaları
J-bez
Vidalar
*Katyon değişim membranı
Kelebek somun

## Slide 3: Yakıt hücresinin kurulumu
1. Dört vidayı alt plakaya geçirin.

## Slide 4
2.1. Hazırlanmış karbon fiber elektrodu yakıt hücresinin odacığına yerleştirin.
2.2 Cımbız yardımıyla, karbon fiber elektrodun ucunu iki deliğin bir tanesinden çıkarın.
Lütfen karbon fiber ucun kabloların bağlanabilmesi için delikten yaklaşık 1 cm dışarıda olmasına dikkat edin.
2. Karbon fiber elektrodun takılması
Elektrodun ucu
Yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 5
2.3 Yakıt hücresi odacığını elektrodun ucu dış plakanın üstünde olacak şekilde koyun.
Uzun kenar
Kısa kenar
Yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 6
3. J-bezi karbon fiber elektrodun üstüne koyun.
4. Kauçuk contayı yakıt hücresi odacığının üstüne koyun.
Yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 7
5. Katyon değişim membranını( 1 gün öncesinden suda beklettiğimiz) kauçuk conta üzerine koyun.
6. Put another neoprene gasket on top of the cation-exchange membrane. Başka bir kauçuk contayı katyon değişim membranının üzerine koyun.
7. Başka bir J-bezi kauçuk contanın içine yerleştirilmiş katyon değişim membranının üstüne koyun.
Yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 8
8.1. Hazırlanmış ikinci karbon fiber elektrodu yakıt hücresi odacığına yerleştirin.
8.2 Cımbız yardımıyla, karbon fiber elektrodun ucunu ikinci odacığın iki deliğinden bir tanesinden çıkarın.
Lütfen karbon fiber ucun kabloların bağlanabilmesi için delikten yaklaşık 1 cm dışarıda olmasına dikkat edin.
8. İkinci karbon fiber elektrodun kurulumu
Elektrodun uç kısmı
Yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 9
9. İkinci yakıt hücresi odacığını kauçuk contanın üstüne koyun.
Lütfen karbon fiber elektrodun uç kısımlarının çapraz olması gerektiğine fikkat edin.
Uçlar çapraz
Uçlar aynı sırada
Yakıt hücresinin kurulumu

## Slide 10
10. Kapak plakasını koyun ve odacığı kelebek somun ile kapatın.
Yakıt hücresinin kurulumu