## Slide 1
Biyohidrojen Üretimi

## Slide 2
Malzemeler
Deney düzeneği
Deney prosedürü
Gözlem ve sonuç
İçindekiler

## Slide 3
Kimyasallar
20 g substrat I
(seker kamışı parçaları)
- 650 ml su
20 g Substrat II
(toz kültür)
Malzemeler

## Slide 4
Malzemeler
Kapaklı biyoreaktör
Şırınga
(gaz depolamak için)
Pervaneli motor
Substrat I
Silikon hortumlu adaptör
Substrat II
Yakıt hücresi
Deney gözlüğü

## Slide 5
Deney düzeneği
Fermantasyon kabının hazırlanması
1.1 Bütün kapak ve vidalara
Vazelin sürün.
1.2 Dört bağlantı kapağıyla
(biri açık, üçü silikon tıkaçlı)
kavanozu kapatın.

## Slide 6
1.3 Açık olan deliğe üçlü musluğu takın.
Deney düzeneği

## Slide 7
1.4 Gaz depolamaya yarayan şırıngayı üçlü musluğun üst kısmına takın.
1.5 Silikon hortumu üçlü musluğun orta kısmına takın.
Deney düzeneği

## Slide 8
1.6 Üçlü musluğu sadece fermantasyon kabı ve şırınga arasında bağlantı yapacak şekilde yerleştirin.
Deney düzeneği

## Slide 9
Substrat hazırlanması
2.1 20 g substrat I ölçün. (şeker kamışı parçaları)
20g
Substrat I
Deney düzeneği

## Slide 10
Substrat hazırlanması
2.2 20g substrat II ölçün. (toz kültür)
20g
Substrat II
Deney düzeneği

## Slide 11
3. Fermantasyonun başlatılması
3.1 Substrat I ve II ile birlikte 650 ml sıcak suyu (76 – 78°C) biyoreaktöre ekleyin ve karıştırın.
3.2 Biyoreaktörü hava geçirmeyecek şekilde kapatın.
Deney prosedürü

## Slide 12
3.3 Fermantasyonu 37°C‘lik su banyosunda başlatın.
Deney prosedürü

## Slide 13
4. Nicel gaz tespiti
Biyoreaktörde hidrojen gazı üretimi yaklaşık 10 saat sonra başlar. Üretilen hidrojen ve karbondioksit gazlarının hacimleri gaz şırıngasında ölçülebilir.
Gözlem ve sonuç

## Slide 14
5. Yakıt hücresinin hazırlanması
5.1 Yakıt hücresinin artı ve eksi uçlarını pervaneli motora bağlayın.
Gözlem ve sonuç

## Slide 15
5.2 Artı ucun yakınındaki siyah silikon tıpayı çıkartın.
Gözlem ve sonuç

## Slide 16
5.3 Hidrojen gazı üretiminden sonra silikon hortumu yakıt hücresinin eksi uç yakınındaki yere takınız ve üçlü musluğu sadece şırınga ve silikon hortum arasında bağlantı yapacak şekilde çeviriniz.
5.4 Yakıt hücresinin alttaki hidrojen çıkışına tıpa takınız.
Gözlem ve sonuç

## Slide 17
6. Gaz kromatografisinin analizi
Gaz kalitesi gaz kromatografisinin analizi ile tespit edilir.
6.1 Durum: maliyeti az kromatografi
Sabit faz : silika jel
Hareketli faz: gaz
(akvaryum pompası)
Dedektör: termal iletkenlik
Gaz kromatografisi

## Slide 18
Sonuç: 0,5 ml gazın enjeksiyonundan sonraki kromatogram.
Hidrojen gazı
Karbondioksit gazı
Nicel gaz tespiti