## Slide 1
Produktion af bio hydrogen

## Slide 2
Indhold
Materialer
Forsøgsopstilling
Forsøgets fremgangsmåde
Observation og resultater

## Slide 3
Materialer
Kemikalier
20 g substrat I
(snittede sukkerroer)
- 650 ml vand
20 g substrat II
(tørret kultur)

## Slide 4
Materialer
bioreaktor med flaskelåg
medicinsk sprøjte
(gas beholder)
vingemotor
Substrat I
adapter forbundet med silikone slange
Substrat II
brændselscelle
Sikkerhedsbriller

## Slide 5
Forsøgsopstilling
Forberedelse af fermenteringsflasken
1.1 Påfør Vaseline på alle åbninger.
1.2 Skru de fire låg
(et med hul
og 3 med silikone skjold)
ned på flaskelåget.

## Slide 6
1.3 Anbring tregangshanen på
det påskruede låg med hul i.
Forsøgsopstilling

## Slide 7
1.4 Anbring gasbeholderen på toppen af tregangshanen, som er placeret på adapteret
1.5 Fastgør silikoneslangen på adapterenheden på midten af den lukkede tregangshane
Forsøgsopstilling

## Slide 8
1.6 Juster tregangshanen så de afbildede pile peger mod gasbeholderen og flaskelåget men ikke mod silikoneslangen
Forsøgsopstilling

## Slide 9
Substrat forberedelse
2.1 Afvej 20 g substrat I. (snittede sukkerroer)
20g
Substrate I
Forsøgsopstilling

## Slide 10
Substrat forberedelse
2.2 Afvej 20 g substrat II . (frysetørrede kulturer)
Forsøgsopstilling
20g
Substrate II

## Slide 11
3. Begyndelse af fermenteringen
3.1 Fyld 650 ml varmt vand (76 – 78°C) sammen med substrat I +II ned i bioreaktoren og bland det.
3.2 Luk bioreaktoren
og sørg for den er lufttæt
Forsøgets fremgangsmåde

## Slide 12
3.3 Begynd fermenteringen i et vandbad på 37°C.
Forsøgets fremgangsmåde

## Slide 13
4. Kvantitativ gas bestemmelse Produktionen af H2 i bioreaktoren starter ca. efter 10 timer. Volumen af det producerede hydrogen og carbondioxid kan aflæses på gasbeholderen. (injektion).
Observation og resultater

## Slide 14
5. Forberedelse af brændselscellen
5.1 Forbind brændselscellen til vingemotoren med pluspolen og minuspolen.
Observation og resultater

## Slide 15
5.2 Åben den sorte forsegling ved siden af plus polen.
Observation og resultater

## Slide 16
5.3 Efter produktionen af H2 forbindes bioreaktoren med brændselscellen på den øvre gasforbindelse ved minuspolens side og åbner tregangshanen.
5.4 Anbring et låg på den lavere hydrogen udgang af brændselscelle.
Observation og resultater

## Slide 17: Gas kromatografisk
6. Analyse af gas kromatografien
Gaskvaliteten bestemmes ved en GC- analyse.
6.1 Forhold: LowCost GC
Stationær fase: silica gel
Mobil fase: air
(akvarie pumpe)
Detektor: varmeledningsevne

## Slide 18: Kvalitativ gasbestemmelse
Resultat: kromatogram efter indsprøjtningen
af 0,5 ml gas.