## Slide 1
Production de biohydrogène

## Slide 2
Sommaire
Produits et Matériel
Paramètres de montage
Protocole expérimental
Observations et résultats

## Slide 3
Produits
Produits chimiques
20 g de Substrat I
(morceaux de sucre de bétteraves)
- 650 ml d‘eau
20 g de Substrat II
( bactéries déshydratées)

## Slide 4
Matériel
bioreéacteur avec son couvercle
seringue
( récupération du gaz )
Hélice motorisée
Substrat I
adaptateur avec tube en silicone
Substrat II
Pile à combustible
Lunette de protection

## Slide 5
Protocole Expérimental
Préparation du fermenteur
1.1 Appliquer de la vaseline
sur les 5 filetages.
1.2 Visser les 4 embouts
( 1 avec un trou
et les 3 autres avec un
bouchon en silicone).

## Slide 6
1.3 Insérer le robinet à 3 voies
dans l‘embout avec le trou.
Protocole Expérimental

## Slide 7
1.4 Mettre la seringue sur le dessus du robinet à 3 voies.
1.5 Fixer le tube en silicone au centre du robinet à 3 voies.
Protocole Expérimental

## Slide 8
1.6 Ajuster le robinet de manière à ce qu‘il soit aligné avec la seringue et le couvercle du fermenteur (comme sur la photo).
Protocole Expériental

## Slide 9
La préparation des substrats
2.1 Peser 20 g du substrat I. (morceaux de sucre de betteraves)
20g
Substrat I
Protocole Expérimental

## Slide 10
La prépartion des substrats
2.2 Peser 20g du substrat II. ( bactéries déshydratées)
Protocole Expérimental
20g
Substrat II

## Slide 11
3. Démarrage de la fermentation
3.1 Verser 650 ml d‘eau chaude (76 – 78°C) avec les substrats I et II dans le fermenteur et mélanger le tout.
3.2 Fermer le fermenteur hermétiquement.
Protocole Expérimental

## Slide 12
3.3 Lancer la fermentation dans une eau à 37°C.
Protocole Expérimental

## Slide 13
4. Déterminer la quantité de gaz
La production de H2 dans le fermenteur démarre après 10 heures. On peut lire sur la seringue le volume d’hydrogène et de dioxyde de carbone produit.
Observations et résultats

## Slide 14
Préparation de la pile à combustible
5.1 Connecter la pile à combustible à l’hélice motorisée avec la borne + et la borne -.
Observations et résult ats

## Slide 15
5.2 Ouvrir le bouchon noir en silicone du coté de la borne +.
Observations et résultats

## Slide 16
5.3 Une fois le dihydrogène produit, connecter le fermenteur avec la pile à combustible. Tourner le robinet d’un quart de tour comme indiqué sur la photo.
5.4 Mettre un bouchon sur la sortie la plus basse de la pile à combustible.
Observations et résultats

## Slide 17: Chromatographie en Phase Gazeuse
6. Analyse de la CPG
La qualité du gaz sera déterminée par l‘analyse CPG.
6.1 Paramètre : LowCost GC
Phase stationnaire : gel de silicone
Phase mobile : l‘air
(Pompe d‘aquarium)
Detecteur : conductivité thermique

## Slide 18: Détermination de la qualité du gaz
Résultats : chromatogramme après injection
de 0,5 ml de gaz.