## Slide 1
Production d'acide lactique par Lactobacillus Delbrueckii

## Slide 2
1. Préparer un milieu de culture.
1.1 Dissoudre les composants suivants dans 1L d'eau distilée :
Protéose Peptone n°3 10.0 g
Extraits de viande 10.0 g
Extraits de Levure 5.0 g
D-Glucose 20.0 g
Polysorbate 80 1.0 g
Citrate d'Ammonium 2.0 g
Acétate de sodium 5.0 g
Sulfate de Magnésium 0.1 g
Sulfate de manganèse 0.05 g
Phosphate dipotassique 2.0 g
pH = 5,4 ± 0.2 , 25°C

## Slide 3
Stérilisation
1.2 Mettre à l'autoclave le milieu de culture à 121 °C pour 20 minutes.

## Slide 4
2. Laisser le milieu toute la nuit.
2.1 Innoculer 200 ml du milieu de culture avec 100 µL de Lactobacillus delbrueckii ou Lactobacillus plantarum.

## Slide 5
2. Laisser le milieu toute la nuit.
2.2 Incuber à 37 °C toute la nuit jusqu'à ce qu'il y ait un trouble visible.

## Slide 6
3. Préparer la Fermentation
3.1 La fermentation est réalisée a :
- 37 °C par ex : dans le bain-marie
- en remuant a 100 tr/min
- pH contrôlé au niveau de 5.0 – 6.0

## Slide 7
3. Préparer la Fermentation
3.2 Inoculer le milieu fermenté avec la culture de la nuit dans le rapport 10 : 1
Tache n°1:
Prendre à to un échantillon hors de la cuve de fermentation et mesurer dans un spectrophotometre la densité optique :
- à 600 nm, pour l’acide lactique.
- la concentrartion en glucose à 340 nm.

## Slide 8
4. Fermentation

## Slide 9
4. Fermentation
4.1 Faire fermenter 2 jours à 37 °C et à un pH approximatif de 5,5.
Pour la neutralisation de produits acido-lactique ajouter 2mL de NaOH.

## Slide 10
4. Fermentation
Tache 2:
Pendant la fermentation, extraire de la cuve de fermentation un échantillon toutes les 2 heures et mesurer la teneur en glucose, la concentration d'acide lactique et la densité optique.

## Slide 11
4. Fermentation
Si le glucose est consommé, nourrir le milieu avec une solution de glucose de 180 g/L ainsi cette concentration de glucose est de 10 g/L.