## Slide 1: Produktion af mælkesyre med Lactobazillus Delbrueckii

## Slide 2: Hvad er mælkesyre?
Dannelsen af mælkesyre
Strukturformel

## Slide 3: Bæredygtighed – hvorfor mælkesyre?
PLA
  Polymerisation
Fremtidens plastindustri
  Fossile brændstoffer

## Slide 4: 1. Forbered substratet
1.1 Opløs følgende elementer i 1 L destilleret vand:
Proteose Peptone No. 3 10.0 g
Bøfekstrakt 10.0 g
Gærekstrakt 5.0 g
D-Glukose 20.0 g
Polysorbat 80 1.0 g
Ammoniumcitrat 2.0 g
Natriumacetat 5.0 g
Magnesiumsulfat 0.1 g
Mangansulfat 0.05 g
Dikaliumfosfat 2.0 g
 pH = 5,4 ± 0.2 at 25°C

## Slide 5: Sterilisation
1.2 Dampsteriliser subratet ved 121 ⁰C i 20 minutter.

## Slide 6: 2. Forbered den del, som skal stå natten over
2.1 Tilfør 100 µL (mikroliter) af Lactobacillus delbrueckii eller Lactobacillus plantarum til 200 mL af substratet
Lactobacillus delbrueckii
Lactobacillus plantarum

## Slide 7: 2. Forbered den del, som skal stå natten over
2.2 Inkuber substratet ved 37 ⁰C over natten indtil der er en synlig turbiditet.

## Slide 8: 3. Forbered fermentationen
3.1 Fermentationen er udført under disse betingelser:
  37 ⁰C f.eks. i et vandbad
  Omrøring ved 100 rpm (omdrejninger pr. minut)
  pH-værdien skal være mellem 5,0 – 6,0

## Slide 9: 3. Forbered fermentationen
3.1 Inkuber gæringssubstratet sammen med substratet, som skal stå natten over i forholdet 10:1
Opgave 1:
Ved t0 tages en lille del af gæringssubstratet ud. Dette måles ved brug af et fotometer:
  Optisk densitet ved 600 nm
  Mælkesyre- og glukose koncentration ved 340 nm.

## Slide 10: 4. Fermentationen

## Slide 11: 4. Fermentationen
4.1 Lad substratet fermentere i 3 dage ved 37 ⁰C og en pH på omkring 5,5.
For neutralisering af det producerede mælkesyre tilsættes 2 m NaOH

## Slide 12: 4. Fermentationen
Opgave 2:
Under fermentationen tages der hver anden time en prøve ud af gæringssubstratet. Ud fra denne prøve måles der optisk densitet og glukose- og mælkesyre koncentration.

## Slide 13: 4. Fermentationen
Hvis glukosen er opbrugt, tilføres der 180 g/L glukoseopløsning til substratet, så glukosekoncentrationen er 10 g/L